## Slide 1: Temel Switch Konfigürasyonu
Fatih Projesi
Faz 1 ve Faz 2 Okullarında

## Slide 2: Hangi Durumlarda Konfigürasyona İhtiyaç Olur
Switch değişimi yapıldığında
Port konfigürasyonlarında değişiklik olduğunda
AP bypass edildiğinde
Port çoklama (BT Port tanımlaması yapılacaksa)

## Slide 3: Kapsam
Faz 1 ve Faz 2 Kapsamında Kullanılan Switchler
S5700-28C-EI
S5700-28C-EI-24S
S5700-28TP-LI-AC
S5700-28TP-PWR-LI-AC
S5700-52P-LI-AC
S5700-52P-PWR-LI-AC
S5700S-28P-LI-AC
S5700S-52P-LI-AC
S5701-28TP-PWR-LI-AC
S5701-28X-LI-AC
S5720-28TP-LI-AC
S5720-36C-EI-28S-AC
S5720-52X-PWR-SI-AC
S5720-56C-PWR-EI-AC

## Slide 4: Kapsam Dışı
Faz 3, Faz 4, Uyumlaştırma Switchleri
Huawei S5735

## Slide 5: Topoloji ve Switch Türleri
Tip 1 (Omurga Switch)
Tip 2 (48 Port)
Tip 3 (24 Port)
ROUTER
TİP 1 SW
Diğer SW
Diğer SW
SW2
SW3
SW1

## Slide 6: Topoloji ve Switch Türleri
Tip 1 (Omurga Switch)
Tip 2 (48 Port)
Tip 3 (24 Port)
ROUTER
TİP 2/3 SW
TİP 2/3 SW
SW1
SW2

## Slide 7: Gereksinimler
PC
Konsol kablosu (sürücü tanımlamaları yapılmış olmalı)
Windows kullanılıyor ise Putty yada benzeri seri bağlantı terminali

## Slide 8: Switchler’e Erişim
Switch reboot edilir
CTRL+B
Admin@huawei.com
7-Y-1
Aygıt Yöneticisi’nden doğru COM portu seçimi
Baud Rate 9600

## Slide 9: Terminal Ekranları
User View
  < > ile gösterilir
  Kullanacağınız bu komutlar için bu ekranda olmanız gerekir:
  save
  reset saved-configuration
  reboot
  quit
System/Global View
  [ ] ile gösterilir
  User View’den system-view komutu ile geçilir.
  User View’e dönmek için quit kullanılır.
  Kalan komutlar için bu ekranda çalışacağız.

## Slide 10: Genel Görünüm
display interface description
display lldp neighbour brief

## Slide 11: Konfigürasyon İşlemleri

## Slide 12: Port Konfigürasyonu
system-view
interface
clear configuration this
Port konfigürasyonu
undo shutdown
return
save
y

## Slide 13: Switch Konfigürasyonunun Baştan Ayarlanması (sıfırlama)
reset saved-configuration
reboot

## Slide 14: Switch Konfigürasyonunun Baştan Ayarlanması
Switch tipi belirlenir
Router IP’si ve subnet belirlenir
Switch sıra numarası ve ip’si belirlenir

## Slide 15: Switch Konfigürasyonunun Baştan Ayarlanması
Port aralıkları belirlenir

## Slide 16: Teşekküler
Destek için aidata.com.tr/ils adresinden talep açabilirsiniz.